## Slide 1: Calculadora automatizada para diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos residenciales
José M. Cardemil
Escuela de Ingeniería PUC

## Slide 2: Motivación y objetivo
Objetivo:
  Desarrollar una herramienta computacional para el pre-diseño y evaluación de sistemas solares fotovoltaicos a nivel domiciliario en Python, en base horaria.
Principales características de la solución propuesta:
  Pre-diseño geométrico y eléctrico (disposición módulos serie/paralelo, selección de inversor) y geométrica (filas, módulos por fila) para un área determinada.
  Modelación de sombreado propio.
  Indicadores económicos de desempeño:
    CAPEX, VAN, ROI.
Motivación:
  Sistema de exploradores cuenta con herramientas para evaluar desempeño técnico de sistemas fotovoltaicos:
  Sin embargo, ésta herramienta se centra más en la exploración del potencial de recurso solar que del diseño de sistemas
    Se ingresan características y número de módulos pero:
      No se diseña en función del área disponible.
      No se realiza diseño eléctrico ni geométrico del arreglo fotovoltaico.
      Evaluaciones económicas podrían ser más avanzadas, con indicadores duros de requisitos y factibilidad.

## Slide 3: Metodología de modelación y análisis
Datos Meteo
Ubicación
Posición solar
Radiación en módulos
Sombreado de módulos
Generación DC
Generación AC
Disposición de módulos
Configuración sistema
Modelación y referencias:
  Datos meteorológicos: Obtenidos desde el Explorador Solar de Chile
  Base de datos de inversores: Obtenida desde base de datos de la California Energy Comission disponible a través del System Advisor Model y el proyecto PVLib.
  Posición solar: Algoritmo astronómico en función de la ubicación y fecha/hora (Michalsky, 1988, DOI:10.1016/0038-092X(88)90045-X )
  Radiación en módulos: Cálculo de radiación en el plano de los módulos utilizando el modelo de transposición Hay-Davies-Klucher-Reindl (Duffie & Beckman, Solar Engineering for Thermal Processes, 4th Edition, John Wiley and Sons)
  Temperatura en módulos: Modelo SANDIA (King et al, 2004, Photovoltaic array performance model, Sandia National Laboratories), empleando correlación contra radiación incidente y velocidad de viento.
  Sombreado de módulos Algoritmo de cálculo de área de obstrucción con efecto proporcional en la producción (Gilman et al, SAM Photovoltaic Model Technical Reference Update, National Renewable Energy Laboratory, 2018)
  Generación eléctrica: Producción DC calculada en función de modelo IEC (IEC-61853) y conversión a AC considerando eficiencia nominal constante del inversor.

## Slide 4: Metodología de modelación y análisis
Datos Meteo
Ubicación
Posición solar
Radiación en módulos
Voltajes en módulos
Parámetros módulo
Vmin_mod > Vmin_inv
Base de datos (inversores)
Selección max. eficiencia
Pdem < Pinv < 1.1Pdem
Base de datos (módulos)
Potencia de demanda
Parámetros inversor

## Slide 5: Metodología de modelación y análisis
Datos Meteo
Ubicación
Posición solar
Radiación en módulos
Voltajes en módulos
Parámetros módulo
Parámetros inversor
Base de datos (módulos)
Módulos en serie
Cantidad de módulos
Módulos en paralelo
Área de instalación
Arreglo geométrico
Sombreado en módulos

## Slide 6: Metodología de modelación y análisis
Datos Meteo
Ubicación
Posición solar
Radiación en módulos
Sombreado de módulos
Generación DC
Generación AC
Disposición de módulos
Configuración sistema
Energía a red
Demanda eléctrica
Autoconsumo
Análisis económico
Supuestos económicos

## Slide 7: Modelación de demanda eléctrica basada en datos de usuario
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Disp. 1 | Potencia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Disp. 2 | Potencia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
: | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Disp. N | Potencia N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
https://www.cge.cl/informacion-comercial/conoce-tu-boleta/
Generación de perfil de demanda desarrollada en marco flexible, sólo requiriendo matriz de dispositivos, potencia y horas de uso.
  Matriz proporcionada para días de semana y fin de semana
El usuario sólo requiere digitar el consumo de los últimos 12 meses y el monto de su última boleta.
El perfil de demanda se ajusta al consumo mensual ingresado por el usuario para generar una serie representativa de su caso de estudio.

## Slide 8: Análisis económico - Santiago
Costo de instalación:
  Costo de módulos e inversores normalizados a potencia DC y AC, respectivamente, en función de precios de referencia del mercado.
  Costo final calculado en función de potencia total de módulos e inversores más un costo de instalación del 2% del total.
Valoración de la energía en función del valor reportado en la boleta eléctrica y considerando un esquema de ventas net-billing (valor de venta a la red ~0.5x valor de compra a la red).
Se consideran los flujos de caja descontados por inflación (3%) y degradación de equipos (0.5%/año) para una vida útil de 20 años.
Flujo de caja acumulado calculado como la diferencia entre caso BAU (nunca se instala el sistema fotovoltaico) y el caso fotovoltaico considerando autoconsumo y venta de energía.
  Ejemplo considerando un sistema con 12 módulos (4 filas de 3) de 320Wp cada uno en un área de 10m², un inversor de 4.0kWac instalado en Santiago y la demanda eléctrica anteriormente mostrada, asumiendo 130 CLP/kWh. CAPEX de 2.66 MMCLP, con un VAN de 3.08 MMCLP y retorno de inversión en el año 8.

## Slide 9: Modelación de demanda eléctrica basada en datos de usuario
Perfil de demanda horario construido en base diaria, considerando días de semana y fin de semana
Perfil de generación mensual depende de la disponibilidad del recurso

## Slide 10: Análisis técnico - Santiago
Reportes de producción a nivel anual en resolución horaria.
Estadísticas mensuales de producción mostrando suministro, ventas y pérdidas eléctricas y por sombreado.

## Slide 11: Arica
  Ejemplo considerando un sistema con 12 módulos (4 filas de 3) de 320Wp en un área de 10m², un inversor de 4.0kWac y la demanda eléctrica anteriormente mostrada, asumiendo 130 CLP/kWh. CAPEX de 2,66 MMCLP, con un VAN de 3.00 MMCLP y retorno de inversión en el año 8.

## Slide 12: Ancud
  Ejemplo considerando un sistema con 12 módulos (4 filas de 3) de 320Wp en un área de 10m², un inversor de 4.0kWac y la demanda eléctrica anteriormente mostrada, asumiendo 130 CLP/kWh. CAPEX de 2.66 MMCLP, con un VAN de 1,70 MMCLP y retorno de inversión en el año 11.

## Slide 13: Oportunidades de mejora
Trabajos futuros?
  ?
  ?
  ?
  ?

## Slide 14: Calculadora automatizada para diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos residenciales
José M. Cardemil
Escuela de Ingeniería PUC